## Slide 1: Sistemas Numéricos Posicionais
Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Computação
Prof. Dr. rer. nat. Daniel D. Abdala
GSI008 – Sistemas Digitais

## Slide 2: Na Aula passada ...
Regras do “Jogo”;
Introdução aos SDs;
O processo de Abstração em SD;
Revisão dos conceitos de eletrônica básica;
Sinais Analógicos vs Digitais.

## Slide 3: Nesta Aula
Fundamentação dos sistemas Numéricos Posicionais
Sistema Numéricos
  Decimal
  Binário
  Octal
  Hexadecimal
Conversão de bases

## Slide 4: Sistemas Numéricos Posicionais
Associam um “peso” ou potência a cada uma dos algarismos do número, dependendo da sua posição;
Permitem a representação de quantidades infinitas.
5
casas
LS
MS
Centena
Dezena
Milhar
Unidade
4
3
2
1
0

## Slide 5: Exemplos: (Base Decimal)
105 104 103 102 101 100
Potências associadas
as casas
103 102 101 100
4 2 4 2
= 4x103+ 2x102+ 4x101+ 4x100

## Slide 6: Base dos Sistemas Numéricos
A base, ou alfabeto dos sistemas numéricos posicionais define quantos símbolos distintos são utilizados:
  Decimal {1,2,3,4,5,6,7,8,9,0}
  Binária {1,0}
  Octal {1,2,3,4,5,6,7,0}
  Hexadecimal {1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,0}

## Slide 7: Base Numérica Binária
Utiliza apenas dois algarismos {1,0};
Requer mais casas para representar uma mesma quantidade em comparação à base Decimal;
Muito útil para lidar com números em sistemas digitais .
25 24 23 22 21 20
Potências associadas
as casas
23 22 21 20
1 0 1 0
= 1x23+ 0x22+1x21+0x20=1010

## Slide 8: Base Numérica Binária
Embora seja possível representar infinitas quantidades, em geral, do ponto de vista de SD é interessante limitarmos o número de casas a serem utilizadas por motivos de implementação de hardware
7 6 5 4 3 2 1 0
3 2 1 0
nibble
byte
word
bit
LSB – Less Significative Bit
MSB – Most Significative Bit
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

## Slide 9: Contagem em Binário
Decimal | Binário
0 | 0000
1 | 0001
2 | 0010
3 | 0011
4 | 0100
5 | 0101
6 | 0110
7 | 0111
8 | 1000
9 | 1001
10 | 1010
11 | 1011
12 | 1100
13 | 1101
14 | 1110
15 | 1111

## Slide 10: Conversão Binário - Decimal
42
2
2
2
2
2
2
0 5
1 10
0 21
1 2
0 1
1 0
1 0 1 0 1 0
25 24 23 22 21 20
1010102 = 25+23+21
= 4210
Notação: <Número><Base>

## Slide 11: Exemplos:
Converta 4210 para ?2
Converta 102410 para ?2
Converta 100000012 para ?10
Converta 10112 para ?10
Quantos algarismos são necessário para representar o número 424210 em base binária?

## Slide 12: Base Numérica Octal
Utiliza algarismos {1,2,3,4,5,6,7,0};
Requer mais casas para representar uma mesma quantidade em comparação à base Decimal, porem menos casas em comparação a base binária;
Note que a base octal é uma base potência da base binária:
85 84 83 82 81 80
Potências associadas
as casas
83 82 81 80
1 0 7 0
= 1x83+ 0x82+7x81+0x80=56810

## Slide 13: Contagem em Octal
Decimal | Octal
0 | 00
1 | 01
2 | 02
3 | 03
4 | 04
5 | 05
6 | 06
7 | 07
8 | 10
9 | 11
10 | 12
11 | 13
12 | 14
13 | 15
14 | 16
15 | 17

## Slide 14: Conversão Octal - Decimal
Notação: <Número><Base>
42
8
8
5 0
2 5
0 0 0 0 5 2
85 84 83 82 81 80
0000528 = 5*81+ 2*80
= 4210

## Slide 15: Conversão Binário-Octal
101010101010
Note que qualquer algarismo em octal pode ser representado por 3 dígitos binários;
Binário | Octal
000 | 0
001 | 1
010 | 2
011 | 3
100 | 4
101 | 5
110 | 6
111 | 7
5 2
em octal (528)
101
010
5
2
2
5
em octal (52528)

## Slide 16: Base Numérica Hexadecimal
Utiliza dezesseis algarismos {1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,0};
Requer menos casas para representar uma mesma quantidade em comparação à base Decimal;
Menos suscetível a erros de leitura que a base binária;
Também é uma base potência de 2;
165 164 163 162 161 160
Potências associadas
as casas
163 162 161 160
A 0 0 1
= 10x163+1x160=4096110

## Slide 17: Contagem em Binário
Decimal | Binário | Hexadecimal
0 | 0000 | 0
1 | 0001 | 1
2 | 0010 | 2
3 | 0011 | 3
4 | 0100 | 4
5 | 0101 | 5
6 | 0110 | 6
7 | 0111 | 7
8 | 1000 | 8
9 | 1001 | 9
10 | 1010 | A
11 | 1011 | B
12 | 1100 | C
13 | 1101 | D
14 | 1110 | E
15 | 1111 | F

## Slide 18: Conversão Hexadecimal- Decimal
42
16
16
2 0
10 2
1 A 2
162 161 160
1A216 = 1x162+ 10x161+2x160 = 41810
Números com mais de um
dígito devem ser convertidos
para a sua letra correspondente

## Slide 19: Conversão Binário-Hexadecimal
101011101001
Note que qualquer algarismo octal pode ser representado por 3 dígitos binários
2 A
em hexa(2A16)
0010
1010
em hexadecimal(AE916)
A
E
9

## Slide 20: Comparativo Entre Bases Posicionais
Decimal | Binário | Octal | Hexadecimal
0 | 0000 | 0 | 0
1 | 0001 | 1 | 1
2 | 0010 | 2 | 2
3 | 0011 | 3 | 3
4 | 0100 | 4 | 4
5 | 0101 | 5 | 5
6 | 0110 | 6 | 6
7 | 0111 | 7 | 7
8 | 1000 | 10 | 8
9 | 1001 | 11 | 9
10 | 1010 | 12 | A
11 | 1011 | 13 | B
12 | 1100 | 14 | C
13 | 1101 | 15 | D
14 | 1110 | 16 | E
15 | 1111 | 17 | F

## Slide 21: Tabela de Correspondência para Diferentes Bases Numéricas
potência | valor | potência | valor | potência | valor
100 | 1 | 20 | 1 | 160 | 1
101 | 10 | 21 | 2 | 161 | 16
102 | 100 | 22 | 4 | 162 | 256
103 | 1.000 | 23 | 8 | 163 | 4096
104 | 10.000 | 24 | 16 | 164 | 65536
105 | 100.000 | 25 | 32 | 165 | 1048576
106 | 1.000.000 | 26 | 64 | 166 | 16777216
107 | 10.000.000 | 27 | 128 | 167 | 268435456
108 | 100.000.000 | 28 | 256 | 168 | 4294967296
109 | 1000.000.000 | 29 | 512 | 169 | 68719476736
1010 | 10000.000.000 | 210 | 1024 | 1610 | 1099511627776

## Slide 22: Exercícios:
4210 →?2
1310 →?2
51110 →?2
204610 →?2
0010102 →?10
001111112 →?10
1001001002 →?10
4216 →?2
BEABA16 →?2
123416 →?2
F0F016 →?2
428 →?2
428 →?2
5558 →?2
74008 →?10
401110 →?8
408110 →?16
41488 →?16

## Slide 23: Pro Lar
Leitura: (Tocci) 1.4 até 1.5 (pgs. 9-14)
Leitura: (Capuano) 1.1 até 1.5.3 (pgs. 15-42)
Leitura Optativa: (Tocci) 1.6 até 1.0 (pgs. 14-21)
Lista de exercícios 1:
Exercícios: (Tocci): E={1.3, 1.4, ... , 1.12}
Exercícios: (Capuano): E={1.2.1.3, 1.2.2.1, 1.2.3.5, 1.3.1.2, 1.3.3.2, 1.3.4.2, 1.3.1.2, 1.4.4.2, 1.4.3.2, 1.4.4.2, 1.5.1.2, 1.5.2.2 }

## Slide 24: Bibliografia Comentada
TOCCI, R. J., WIDMER, N. S., MOSS, G. L. Sistemas Digitais – Princípios e Aplicações. 11ª Ed. Pearson Prentice Hall, São Paulo, S.P., 2011, Brasil.
CAPUANO, F. G., IDOETA, I. V. Elementos de Eletrônica Digital. 40ª Ed. Editora Érica.
São Paulo. S.P. 2008. Brasil.