## Slide 1: Representações Avançadas em Binário
Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Computação
Prof. Dr. rer. nat. Daniel D. Abdala
GSI008 – Sistemas Digitais

## Slide 2: Na Aula Anterior...
Fundamentação dos sistemas Numéricos Posicionais
Sistema Numéricos
  Decimal
  Binário
  Octal
  Hexadecimal
Conversão de bases

## Slide 3: Nesta Aula
Representação de números negativos em binário;
Representação de números reais em base binária;
Conversão de bases de números reais;
Complementos de 1 e 2;
Extensão do sinal em complemento de 2;
Notação de ponto flutuante;
Motivação para Códigos Binários;
Código BCD;
Código Johnson;
Código Excesso de 3;
Código Gray;
Código ASCII.

## Slide 4: Números Inteiros Sinalizados
Utiliza-se um tamanho fixo de palavra;
Geralmente o bit mais significativo é reservado para o sinal do número;
7 6 5 4 3 2 1 0
byte
MSB
sinal
quantidade
0 1 0 0 1 1 1 1
0 para números positivos
1 para números negativos

## Slide 5: Exemplos
1 0 0 0 0 0 0 1
-110
1 0 0 0 1 0 1 0
-1010
0 0 1 0 1 0 1 0
+4210
1 0 1 0 1 0 1 0
-4210

## Slide 6: Representações Alternativas para Números Inteiros Sinalizados
Os números de magnitude com sinal são fáceis de entender, mas eles requerem demasiado hardware para adição e subtração. Isso tem levado ao uso amplo de complementos para aritmética binária.
Existem dois tipos de complemento:
  Complemento de 1
  Complemento de 2

## Slide 7: Complemento de 1
O complemento de 1 é calculado pela inversão de cada um dos bit do número;
Existe duas possíveis representações par o número 0.
Decimal | Comp. 1
7 | 0111
6 | 0110
5 | 0101
4 | 0100
3 | 0011
2 | 0010
1 | 0001
0 | 0000
-1 | 1111
-2 | 1101
-3 | 1100
-4 | 1011
-5 | 1010
-6 | 1001
-7 | 1000
-0 | 1111
0 0 1 0
1 1 0 1
+210
-210

## Slide 8: Complemento de 2
O complemento de 2 é calculado pela inversão de cada um dos bits do número. Subsequentemente soma-se 1 ao valor dos bits invertidos;
Decimal | Comp. 2
7 | 0111
6 | 0110
5 | 0101
4 | 0100
3 | 0011
2 | 0010
1 | 0001
0 | 0000
-1 | 1111
-2 | 1110
-3 | 1101
-4 | 1100
-5 | 1011
-6 | 1010
-7 | 1001
-8 | 1000
0 0 1 0
1 1 0 1
+210
-210
0 0 0 1
+
1 1 1 0

## Slide 9: Extensão de Sinal Positivo
Considere por exemplo a representação do número 11 em complemento de 2
No computador, por conveniência de arquitetura, o tamanho da palavra binária (número de bits) é sempre múltiplo de 2 (4, 8, 16, 32, 64, ...)
Para acomodar um número de 5 bits em uma palavra de 8 bits, basta estender o sinal para os demais bits
1 1 0 0
1110
0
0 0 0 1 1 0 0
1110
0

## Slide 10: Extensão de Sinal Negativo
Considere por exemplo a representação do número --11 em complemento de 2
Se completarmos os bits restantes para uma palavra de 8 bits com zeros, o número deixará de ser zero
Em complemento de 2, basta que completemos os demais bits com o bit de sinal
0 1 0 0
-1110
1
1 1 1 0 1 0 0
1110
1

## Slide 11: Números Reais em Binário
Extensão simples do sistema posicional;
A parte inteira fica inalterada, a parte fracionária utiliza potências negativas.
Pot. | valor
2-1 | 0,5
2-2 | 0,25
2-3 | 0,125
2-4 | 0,0625
2-5 | 0,03125
2-6 | 0,015625
2-7 | 0,0078125
2-8 | 0,00390625
23 22 21 20
,
2-1 2-2
1 0,510
1 0 5
101 100 10-1

## Slide 12: Conversão (Reais) Binário - Decimal
42,4210
4210 + 0,4210
0,42
x 2
0,84
x 2
1,68
x 2
1,36
x 2
0,72
101010,01102

## Slide 13: Um Exemplo Mais Simples
10,2510
1010 + 0,510
0,25
x 2
0,50
x 2
1,00
condição de parada
1010,012

## Slide 14: Conversão binário →decimal
1010,012
0x2-1 + 1x2-2

## Slide 15: Notação em Ponto Flutuante
Fundamentada na notação numérica científica;
Utilização otimizada do espaço de representação;
Note que o sinal fracionário “flutua” dependendo do expoente associado a base;
A mantissa está contida no intervalo [0,1[
É importante notar que a notação em ponto flutuante pode induzir à erros de arredondamento.
42,42 = 42,42x100 = 4,242x101 = 0,4242x102

## Slide 16: Padrões de Representação
Precisão Simples
Precisão Dupla
IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic, IEEE 754’2008
s
expoente
mantissa
31 30 23 22 0
s
expoente
mantissa
63 62 52 51 0

## Slide 17: Conversão (Precisão simples)
Expoente possui um bias de 127 (011111112);
Ao contrário da notação científica tradicional, que coloca todos os dígitos significativos a direita da vírgula, em ponto flutuante deixamos um ‘1’ a esquerda da vírgula.
Equação para conversão binário →decimal:

## Slide 18: Exemplo
10,2510
1010,012
0
10000010
01001000000000000000000
31 30 23 22 0
1,01001x23
sinal → +
expoente→ 127+3 = 130
mantissa→ 01001000000000000000000
→ (01111111+11) = 10000010

## Slide 19: Casos Especiais
Números (não normalizados)
x
11111111
00000000000000000000000
31 30 23 22 0
x
00000000
00000000000000000000000
31 30 23 22 0
zero
infinito
x
11111111
01000000010000000001000
31 30 23 22 0
NaN
Pelo menos 1 bit da man-tissa diferente de zero

## Slide 20: Números Representáveis
Em matemática, o conjunto dos números reais é infinito;
Entre dois números reais quaisquer, há infinitos números reais;
Para tal, infinitos dígitos devem ser potencialmente utilizados;
A representação de números reais utilizando a notação de ponto flutuante, utiliza um número finito de bits;
Por definição, apenas números racionais podem ser representados em ponto flutuante;
0

## Slide 21: Números Representáveis
0.110 → 0.0001100110011 ....
s = 0 | m = 1.1001100110011 ... e = -4
Convertendo de volta para decimal ...
m = 0,100000001490116119384765625
erro = 0,000000001490116119384765625
0
01111100
10011001100110011001100
31 30 23 22 0

## Slide 22: Exercícios
Converta para representação em ponto flutuante (precisão simples)
42,4210
0,111001102x22
0,111001112x22
3,610

## Slide 23: Códigos Binários
O computador trabalha apenas com números;
Estes números são sempre em binário, devido a aspectos de construção;
Códigos binários fornecem uma forma de representar outros conceitos que não números, de maneira a serem mapeados diretamente para suas representações em binário, e desta forma, passiveis de serem processados pelo computador.

## Slide 24: BCD 8421
BCD significa “Binary Coded Decimal”, ou seja,
Representa números de 0-9 em binário;
Utiliza quatro bits para cada dígito decimal;
Para representar o número 10 por exemplo, são necessários oito bits em BCD 8421;
8421 referem-se as potências de cada uma das quatro casas do sistema de codificação.

## Slide 25: BCD 8421
Decimal | Binário Puro | BCD 8421
0 | 0000 | 0000
1 | 0001 | 0001
2 | 0010 | 0010
3 | 0011 | 0011
4 | 0100 | 0100
5 | 0101 | 0101
6 | 0110 | 0110
7 | 0111 | 0111
Decimal | Binário Puro | BCD 8421
8 | 1000 | 1000
9 | 1001 | 1001
10 | 1010 | 0001 0000
11 | 1011 | 0001 0001
12 | 1100 | 0001 0010
13 | 1101 | 0001 0011
14 | 1110 | 0001 0100
15 | 1111 | 0001 0101

## Slide 26: Código de Johnson
Muito utilizado na construção de circuitos contadores;
Dec | Johnson | Binário
0 | 00000 | 0000
1 | 00001 | 0001
2 | 00011 | 0010
3 | 00111 | 0011
4 | 01111 | 0100
5 | 11111 | 0101
6 | 11110 | 0110
7 | 11100 | 0111
8 | 11000 | 1000
9 | 10000 | 1001

## Slide 27: Código Excesso de 3
Código simples, soma-se 112 ao número binário puro;
Dec | Exc 3 | Binário
0 | 0011 | 0000
1 | 0100 | 0001
2 | 0101 | 0010
3 | 0110 | 0011
4 | 0111 | 0100
5 | 1000 | 0101
6 | 1001 | 0110
7 | 1010 | 0111
8 | 1011 | 1000
9 | 1100 | 1001
0 1 1 12
1 0 1 0e3

## Slide 28: Código Gray
Sistema de numeração binário no qual dois valores sucessivos diferem em apenas 1 bit;
Aplicado em correção de erros, controle de dispositivos eletromecânicos, etc.
Dec | Gray | Binário
0 | 000 | 000
1 | 001 | 001
2 | 011 | 010
3 | 010 | 011
4 | 110 | 100
5 | 111 | 101
6 | 101 | 110
7 | 100 | 111

## Slide 29: Tabela ASCII

## Slide 30: Tabela ASCII

## Slide 31: Pro Lar
Leitura: (Tocci) 6.2 (pgs. 254-259)
Leitura: (Capuano) 1.2.3 até 1.2.3.4 (pgs. 22-27)
Exercícios: (Capuano): E={1.2.3.1, 1.2.3,5}
Leitura: (Tocci) 2.4-2.8 (pgs. 31-38)
Leitura: (Capuano) 5.13 até 5.1.6 (pgs. 142-144)
Exercícios: (Tocci): E={2.19 – 2.26 }

## Slide 32: Extra!!!
Será considerado para fins de ajuste de notas;
Individual;
Escreva um programa em C que tome como entrada um número binário de 8 bits e retorne seus códigos equivalentes em Gray, BCD 8421 e Johnson.

## Slide 33: Bibliografia Comentada
TOCCI, R. J., WIDMER, N. S., MOSS, G. L. Sistemas Digitais – Princípios e Aplicações. 11ª Ed. Pearson Prentice Hall, São Paulo, S.P., 2011, Brasil.
CAPUANO, F. G., IDOETA, I. V. Elementos de Eletrônica Digital. 40ª Ed. Editora Érica.
São Paulo. S.P. 2008. Brasil.