## Slide 1: Teoremas Booleanos e Simplificação Algébrica
Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Computação
Prof. Dr. rer. nat. Daniel D. Abdala
GSI008 – Sistemas Digitais

## Slide 2: Na Aula Anterior ...
Conceitos básicos da Álgebra Booleana;
Variáveis e Funções Booleanas;
Operações E, OU e NÃO;
Tabelas Verdade;
Exemplos de Funções Lógicas;
Operações compostas:
  NÃO-E;
  NÃO-OU;
  OU-Exclusivo;
  NÃO-OU-Exclusivo;
Circuitos Lógicos Gerados a partir de Expressões Booleanas;
Expressões Booleanas Geradas por Circuitos Lógicos;
Interligação entre Expressões, Circuitos e Tabelas Verdade.

## Slide 3: Nesta Aula
Propriedades Básicas;
Identidades Auxiliares;
Teoremas Booleanos;
Universalidade das Portas NAND e NOR;
Simplificação de funções via manipulação algébrica;
Formas canônicas de funções lógicas:
  Soma de Produtos
  Produto de Somas
Obtenção de formas canônicas via manipulação algébrica;
Obtenção de formas canônicas via tabela da verdade.

## Slide 4: Propriedades Básicas (Identidades)
X + 0 = X
X ⋅ 1 = X
X + 1 = 1
X ⋅ 0 = 0
X + X = X
X ⋅ X = X
X + X̄ = 1
X ⋅ X̄ = 0
X̄̄ = X
Como podemos provar tais
identidades?

## Slide 5: Provando Identidades via Tabela da Verdade
Ex: X + 0 = X
Ex: X ⋅ 1 = X
X | 0 | X+0
0 | 0 | 0
1 | 0 | 1
X | 1 | X⋅1
0 | 1 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 6: Propriedades
Comutativa
  X+Y = Y+X
  X ⋅Y = Y ⋅X
Associativa
  X+(Y+Z) = (X+Y)+Z
  X ⋅(Y ⋅Z) = (X ⋅Y) ⋅Z
Distributiva
  X ⋅ (Y+Z) = (X ⋅Y)+(X ⋅Z)
  X+(Y ⋅Z) = (X+Y) ⋅(X+Z)
  (X+Y) ⋅(Z+W) = X⋅Z + X⋅W + Y⋅Z + Y⋅W
  (X ⋅ Y)+(Z ⋅W) = (X+Z) ⋅ (X+W) ⋅ (Y+Z) ⋅ (Y+W)

## Slide 7: Teoremas de DeMorgan
Teorema 1: O complemento do produto é igual à soma dos complementos
A⋅B = A+B
Prova: (via tabela verdade)
A | B | A⋅B | A+B
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0

## Slide 8: Teoremas de DeMorgan
Teorema 2: O complemento da soma é igual ao produto dos complementos
A+B = A⋅B
Prova: (via tabela verdade)
A | B | A+B | A⋅B
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0

## Slide 9: Identidades Auxiliares
A+A⋅B = A
Prova:
  A⋅1 = A
  A⋅(1+B) = A+A⋅B (distributiva)
  1+B = 1
  A⋅1 = A ∴ A+A⋅B = A
A+A⋅B = A+B
(A+B)⋅(A+C) = A + B⋅C
Ā+(A⋅B) = Ā+B

## Slide 10: Universalidade NAND
Significa que usando apenas portas NAND (A⋅B) é possível obter qualquer outra porta
A
Ā
A
A⋅B
B
A
B
A+B

## Slide 11: Universalidade NOR
Significa que usando apenas portas NOR (A+B) é possível obter qualquer outra porta
A
Ā
A
A+B
B
A
B
A⋅B

## Slide 12: Simplificação Algébrica
Porque é necessário simplificar equações Booleanas?
  Funções Booleanas são traduzidas para circuitos digitais. Quando mais simples, menos portas lógicas serão necessárias;
  O circuito fica mais simples de implementar fisicamente;
  Há menor geração de calor, e menor consumo de energia.

## Slide 13: Simplificação Algébrica
Existem duas formas de se simplificar uma função Booleana:
  Manipulação Algébrica
  Simplificação via Mapas de Veitch-Karnaugh
Em simplificação algébrica, a função é manipulada via as identidades e propriedades Booleanas com o intuito de se buscar uma versão reduzida da função

## Slide 14: Propriedades/Teoremas
Propriedades | Propriedades
X + 0 = X | X+Y = Y+X
X ⋅ 1 = X | X ⋅Y = Y ⋅X
X + 1 = 1 | X+(Y+Z) = (X+Y)+Z
X ⋅ 0 = 0 | X ⋅(Y ⋅Z) = (X ⋅Y) ⋅Z
X + X = X | X ⋅ (Y+Z) = (X ⋅Y)+(X ⋅Z)
X ⋅ X = X | X+(Y ⋅Z) = (X+Y) ⋅(X+Z)
X + X̄ = 1 | (X+Y) ⋅(Z+W) = X⋅Z + X⋅W + Y⋅Z + Y⋅W
X ⋅ X̄ = 0 | (X ⋅ Y)+(Z ⋅W) = (X+Z) ⋅ (X+W) ⋅ (Y+Z) ⋅ (Y+W)
X̄̄ = X | A+A⋅B = A
X⋅Y = X̄+Ȳ | (A+B)⋅(A+C) = A + B⋅C
X+Y = X̄⋅Y | Ā+(A⋅B) = Ā+B
A⊕B = Ā⋅B+A⋅B̄ | 

## Slide 15: Exemplo
Passo | Equação | Propriedade
0 | A+Ā⋅B | (1⋅X=X)
1 | (1⋅A)+(Ā⋅B) | Distributiva
2 | (1+Ā) ⋅(1+B) ⋅(Ā+A) ⋅(A+B) | (1 + X = 1)
3 | 1⋅1⋅(Ā+A) ⋅(A+B) | (1 ⋅ X = X)
4 | (Ā+A) ⋅(A+ B) | (X + X̄ = 1)
5 | 1⋅(A+B) | (1 ⋅ X = X)
6 | A+B | 
 | ∴ A+Ā⋅B = A + B | 

## Slide 16: Exemplo
Passo | Equação | Propriedade
0 | (A⋅B⋅C)+(A⋅C̄)+(A⋅B̄) | evidência A
1 | A⋅ ((B⋅C)+C̄+B̄) | X̄̄=X
2 | A⋅ ((B⋅C)+C̄+B̄) | DeMorgan
3 | A⋅ ((B⋅C)+(C̄̄⋅B̄̄)) | X̄̄=X
4 | A⋅ ((B⋅C)+(C⋅B)) | BC=X / X+X̄=1
5 | A⋅ 1 | X⋅ 1=X
6 | A | 
 | ∴ (A⋅B⋅C)+(A⋅C̄)+(A⋅B̄) = A | 

## Slide 17: Exemplo
Passo | Equação | Propriedade
0 | ((A+B)⋅C)+(D⋅ (B+C)) | DeMorgan
1 | ((A+B)+C̄)+(D̄+ (B+C)) | DeMorgan
2 | (Ā⋅B̄)+C̄+D̄+ (B̄⋅C̄) | evidência C̄
3 | (Ā⋅B̄)+(C̄⋅(1+B̄)) + D̄ | (1+X=X)
4 | (Ā⋅B̄)+C̄+ D̄ | 
 | ∴ ((A+B)⋅C)+(D⋅ (B+C)) = (Ā⋅B̄)+C̄+ D̄ | 

## Slide 18: Mintermos e Maxtermos
Funções lógicas podem ser padronizadas utilizando duas formas padrão:
  SdP - Soma de Produtos (∏M) – expressão é uma soma (OU) de produtos (E) de variáveis;
  PdS - Produto de Somas (∑M) – expressão é um produto (E) de somas (OU) de variáveis;
Regra: Todos os termos devem possuir todas as variáveis da equação!

## Slide 19: Mintermos e Maxtermos
Cada mintermo ou maxtermo se associa a uma possibilidade de entrada de uma função lógica
A | B | mintermo | maxtermo
0 | 0 | Ā⋅B̄ | Ā+B̄
0 | 1 | Ā⋅B | Ā+B
1 | 0 | A⋅B̄ | A+B̄
1 | 1 | A⋅B | A+B
termo

## Slide 20: SdP e PdS
Ex: SdP
  F(A,B,C) = A⋅B⋅C + Ā⋅B⋅C + A⋅B̄⋅C + A⋅B⋅C̄
  F(A,B,C) = Ā⋅B̄⋅C̄ + Ā⋅B⋅C̄ + A⋅B̄⋅C̄
Ex:PdS
  F(A,B,C) =(Ā+B̄+C) ⋅(A+B̄+C̄) ⋅(Ā+B+C̄)
  F(A,B) =(Ā+B) ⋅(A+B̄) ⋅(Ā+B̄)
Funções que não estão nas formas canônicas
  F(A,B,C) = A⋅B + Ā⋅C + B⋅C̄
  F(A,B) = A ⋅ (A+B̄)

## Slide 21: Usando Identidades para Obtenção das Formas Canônicas
Exemplo, dada a função abaixo, encontre sua forma canônica de mintermos:
F(A,B) = A+(Ā⋅B)
Passo | Equação | Propriedade
0 | A+(Ā⋅B) | X⋅1=X
1 | (1⋅A) +(Ā⋅B) | X+X̄=1
2 | ((B+B̄) ⋅A) +(Ā⋅B) | distributiva
3 | (A⋅B)+(A⋅B̄)+(Ā⋅B) | 
 | ∴ A+(Ā⋅B) = (A⋅B)+(A⋅B̄)+(Ā⋅B) | 
 | ∏MF = (A⋅B)+(A⋅B̄)+(Ā⋅B) | 

## Slide 22: Usando Identidades para Obtenção das Formas Canônicas
Mesmo exemplo, dada a função abaixo, encontre sua forma canônica de maxtermos:
F(A,B) = A+(Ā⋅B)
Passo | Equação | Propriedade
0 | A+(Ā⋅B) | X⋅1=X
1 | (1⋅A) +(Ā⋅B) | distributiva
2 | (1+Ā)⋅(1+B)⋅(A+Ā)⋅(A+B) | (1+X=1)
3 | 1⋅1⋅(A+Ā)⋅(A+B) | (X+X̄=1)
4 | 1⋅1⋅1⋅(A+B) | (1⋅1=1) / 1⋅X=X
5 | A+B | 
 | ∴ A+(Ā⋅B) = A+B | 
 | ∑MF = A+B | 

## Slide 23: Usando Identidades para Obtenção das Formas Canônicas
Usar manipulação Algébrica para encontrar as formas canônicas de uma função Booleana qualquer pode ser problemático em alguns casos:
Considere por exemplo a função a seguir:
F(A,B) = Ā+(B⋅C)
Felizmente, há uma forma mais simples para obtenção de funções em sua forma canônica

## Slide 24: Utilizando TV para Obtenção de Formas Canônicas
A partir da tabela verdade de uma função é muito simples encontrar a sua forma canônica;
Vejamos um exemplo. Considere a seguinte função:
F(A,B) = A+(Ā⋅B)
O primeiro passo, refere-se a construir sua tabela verdade

## Slide 25: Método da Tabela
A partir da tabela é possível identificar os mintermos e maxtermos:
  Mintermos correspondem a linhas com “1”;
  Maxtermos correspondem a linhas com “0”.
A | B | Ā⋅B | A+(Ā⋅B)
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
Maxtermos
Mintermos

## Slide 26: Método da Tabela
Para representar a função com base em seus mintermos (∏MF) selecionamos as linhas nas quais o resultado é igual a “1”.
Em seguida, verificamos suas variáveis de entrada (na linha). Se a variável for igual a 0, marcamos ela com “ ̄”, caso contrário, usamos a variável direta- mente.
A | B | Ā⋅B | A+(Ā⋅B)
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
ĀB
AB̄
AB
∏MF =ĀB+AB̄+AB

## Slide 27: Método da Tabela
Para representar a função com base em seus maxtermos (∑MF) selecionamos as linhas nas quais o resultado é igual a “0”.
Em seguida, verificamos suas variáveis de entrada (na linha). Se a variável for igual a 1, marcamos ela com “ ̄”, caso contrário, usamos a variável direta- mente.
A | B | Ā⋅B | A+(Ā⋅B)
0 | 0 | 0 | 0
A+B
∑MF =A+B

## Slide 28: Extra!!!
Será considerado para fins de ajuste de notas;
Individual;
Prove via manipulação algébrica que
ĀB̄C+ĀB̄C̄+ĀBC+ĀBC̄+ABC = Ā+BC

## Slide 29: Extra!!!
Será considerado para fins de ajuste de notas;
Individual;
Prove via tabela verdade TODOS as proprie-dades e teoremas apresentados nesta aula.

## Slide 30: Pro Lar
Leitura (Tocci): 3.10,3.11 (pp. 67-72)
Leitura (Tocci): 4 – 4.3 (pp. 100 -106)
Leitura (Capuano): 4 – 4.7 (pp. 93-100)
Leitura (Capuano): 4.8 (pp. 100-104)
Exercícios (Tocci): E = {3.22-3.24}
Exercícios (Tocci): E = {4.1 – 4.3}

## Slide 31: Bibliografia Comentada
TOCCI, R. J., WIDMER, N. S., MOSS, G. L. Sistemas Digitais – Princípios e Aplicações. 11ª Ed. Pearson Prentice Hall, São Paulo, S.P., 2011, Brasil.
CAPUANO, F. G., IDOETA, I. V. Elementos de Eletrônica Digital. 40ª Ed. Editora Érica.
São Paulo. S.P. 2008. Brasil.