## Slide 1: Dispositivos Lógicos Programáveis (DLP) Ideia e Arquiteturas
Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Computação
Prof. Dr. rer. nat. Daniel D. Abdala
GSI510 – Sistemas Digitais

## Slide 2: Na Aula Anterior
Funções incompletamente especificadas;
Simplificação de funções incompletamente especificadas.

## Slide 3: Nesta Aula
DLPs – Ideia Geral
Benefícios da Utilização de DLPs;
Funcionamento geral de DLPs;
Visão geral FPGAs;
Introdução ao VHDL.

## Slide 4: Introdução
Projeto digital demanda diferentes componentes;
Manter em estoque todos os componentes potencialmente necessários pode ser custoso;
Projeto digital usando as famílias 7400 e 4000 requerem muito espaço em circuitos impressos;
Muitas vezes apenas uma ou duas portas são utilizadas em um CI;
Solução: CIs reconfiguráveis (programáveis) pelo usuário para executar as operações específicas requeridas.
Estes CIs são chamados DLPs – Dispositivos Lógicos programáveis.

## Slide 5: Projeto de SDs usando CIs Individuais

## Slide 6: Exemplo DLPs

## Slide 7: Programação: Fusíveis

## Slide 8: Exemplo DLPs

## Slide 10: DLPs – Dispositivos Lógicos Programáveis
Milhares de unidades lógicas;
Funções lógicas sequenciais;
Programação/Especificação via ferramentas CAD;
Possibilidade de testar o sistema antes de efetivamente programá-lo.

## Slide 11: Fluxo de Projeto em DLPs
Definição do Problema
Definição das Equações do Problema
Utilização de ferramenta CAD para especificação do sistema
Simulação via análise das formas de onda de I/O
Programação dos circuitos internos do DLP
Testes Finais no DLP programável

## Slide 12: Visão Interna FPGA

## Slide 13: FPGA – Field-Programmable Gate Arrays
Array de portas interconectadas em uma matriz linha x coluna no campo a partir de u computador via conexão USB;
Utiliza uma LUT – Look-up table;
Possui diversas vantagens se comparado a outras tecnologias DLPs;
Ex:
  Altera Cyclone IV, Xilix, etc...

## Slide 14
Exemplo LUT/FPGA

## Slide 15: Kits de Desenvolvimento FPGA

## Slide 16: Introdução a VHDL
Linguagem de especificação/descrição de hardware;
Não é linguagem de programação;
Existem outras linguagens (e.g. AHDL, Verilog);
Comportamento paralelo;
Comportamento sequencial (processos).

## Slide 17: Estrutura de uma Descrição em VHDL
<libs to be imported>
ENTITY <ID> IS
PORT ( <var_in> : IN BIT;
<var_out>: OUT BIT);
END <ID>;
ARCHITECTURE <IDA> OF <ID> IS
BEGIN
<architecture implementation>
END <IDA>;

## Slide 18: Entity
Descreve a interface (entradas e saídas);
ENTITY e_comb IS
PORT ( A, B, : IN BIT;
S, : OUT BIT);
END e_comb;

## Slide 19: Architecture
Descreve o funcionamento, especificação interna de uma entidade;
ARCHITECTURE dataflow OF e_comb IS
SIGNAL temp,temp2 : Bit;
BEGIN
temp <= A and not B;
temp2 <= not A and B;
S <= temp or temp2;
END dataflow;

## Slide 20: Bibliotecas
VHDL permite que sistemas já criados sejam importados;
Também permite a importação de bibliotecas para execução de diversos outros recursos;
Ex:
library ieee;
library ieee.std_logic_1164.all;
library ieee.numeric_std.all;

## Slide 21: Tipos de Dados
STD_LOGIC;
ARRAY;
INTEGER;
REAL;
RECORD;
NATURAL;
UNSIGNED;
ETC...

## Slide 22: Processos
Parte da arquitetura que é executada apenas quando um ou mais sinais específicos sofrem alteração de valor:
LIBRARY IEEE; USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
ENTITY nand2 IS
PORT( a, b : IN std_logic;
PORT( c : OUT std_logic);
END nand2;
ARCHITECTURE nand2 OF nand2 IS
BEGIN
PROCESS( a, b )
VARIABLE temp : std_logic;
BEGIN
temp := NOT (a and b);
IF (temp = ‘1’) THEN
c <= temp AFTER 6 ns;
ELSIF (temp = ‘0’) THEN
c <= temp AFTER 5 ns;
ELSE
c <= temp AFTER 6 ns;
END IF;
END PROCESS;
END nand2;

## Slide 23: Bibliografia Comentada
TOCCI, R. J., WIDMER, N. S., MOSS, G. L. Sistemas Digitais – Princípios e Aplicações. 11ª Ed. Pearson Prentice Hall, São Paulo, S.P., 2011, Brasil.
CAPUANO, F. G., IDOETA, I. V. Elementos de Eletrônica Digital. 40ª Ed. Editora Érica. São Paulo. S.P. 2008. Brasil.