Estrutura de Dados 1

- Introdução

O mundo tem mudado rapidamente graças à ajuda dos computadores. Podemos citar as pesquisas espaciais, o projeto genoma, os simuladores de vôo, entre tantos outros. No entanto, ainda ocorrem limitações físicas importantes relacionadas ao volume de informações e à capacidade de processamento. Nem tudo que vemos ou sentimos pode ser representado por em um computador. Devido as tais limitações, é necessário abstrairmos a nossa realidade para que possamos capturar o que existe de mais relevante em uma situação real tornando assim possível a construção de modelos que possam ser implementados em computador por meio de uma linguagem de programação. Para a construção de bons modelos é necessário um bom conhecimento dos detalhes que compõem a situação real, ser capaz de expressá-los por meio de uma estrutura de dados adequada e desenvolver um algoritmo  adequado que atue sobre esta estrutura de dados.

A elaboração adequada de estrutura de dados e os algoritmos correspondentes é o que propiciará o desenvolvimento de programas de computadores:

programas = estrutura de dados + algoritmos

1.1. Tipo de Dados Abstratos (TDA)

Um tipo abstrato de dados pode ser definido como um modelo matemático pelo par (V,O)  onde V é o conjunto de valores e O o conjunto de  operações que atuam sobre esses valores. As operações devem ser consistentes com os tipos dos valores.

Neste contexto o termo abstrato significa independência de implementação, isto é, não considera as limitações físicas do computador relativas a questões de eficiência ( tempo de processamento, ocupação de memória).

A idéia fundamental do tipo abstrato de dados abstrato é possibilitar ao programador a separação do conceito (o que fazer) da implementação ( de como fazer).

A separação da definição do TDA de sua implementação permite que uma mudança de implementação não altere o programa que usa o TDA.

O TDA é compilado separadamente e uma mudança de implementação força a recompilação apenas do módulo envolvido.

A Figura 1.1 mostra um esquema de um TDA. Observamos que a interação entre a estrutura de dados e suas respectivas operações ficam invisíveis e inacessíveis para o usuário. Somente a descrição dos valores e o conjunto de operações do TDA ficam visíveis ao usuário.

Figura 1.1 – Esquema de um tipo abstrato de dados

Um TDA torna-se um Tipo de Dados Concreto ( ou simplesmente Tipo de Dados) através do processo de implementação, veja Figura 1.2. Por exemplo, o TDA números inteiros é definida tal que V = o conjunto de todos os números inteiros (....., -2,-1, 0, 1, 2, ....) e

O = {+,-,/,*,^} que podem atuar sobre este conjunto. No entanto, as limitações físicas de memória de um computador não permitem a representação de todo o conjunto de números inteiros. O tipo de dados inteiro  contemplará um nível suficiente de abstração dos números inteiros nos computadores ( em geral, no intervalo de -32.768 a 32.767).

Exemplos de tipos de dados básicos na linguagem C: int, float, double, char .

Exemplos de tipos de dados complexos em C: ponteiros, vetores uni, bi e multi-dimensionais, string de caracteres, tipos estruturados.

Tipo de Dados                                                            Tipo de Dados Concreto

Abstrato

Figura 1.2 – Tipo de Dado Concreto

  - Estrutura de dados

Pode ser definida como agrupamentos de informações com um significado completo que normalmente são representados em estruturas de arranjos de dados, ou para as quais possam ser definidas operações próprias de conjuntos, tais como união e intersecção, ou ordenação e tratamento de repetição de valores (listas, filas, pilhas );

  - Descrição de um tipo de dado abstrato

Usaremos um formato específico para descrever  um TDA que inclui um cabeçalho com o nome da TDA, uma descrição do tipo do dado e uma lista de operações, veja Figura 1.3.

Para cada operação são especificados:

- as entradas necessárias para executar a operação;

- as pré-condições que devem ser verificadas antes de executar a operação;

- o processo que deve ser executado;

- as saídas que devem ser obtidas após a execução do processo e retornadas da operação;

- as pós-condições, que indicam quaisquer alterações que a execução da operação em questão causou no dado.

Figura 1.3 – Especificação de um TDA

Exemplo: Descreva o tipo de dados abstrato números racionais (qualquer número que possa ser expresso como quociente de dois inteiros, ex: 1/2, 3, 3/4), considerando que as seguintes operações possam ser executadas sobre este conjunto:

- multiplica;

- soma;

TDA nro_racional é:

dado: consiste de dois inteiros, o primeiro é o numerador e o segundo o denominador

operações:

multiplica:

entradas: quatro números inteiros sendo que cada par de números represen-

ta um número racional (n1/d1, n2/d2)

pré-condição: os dois números devem ser válidos, isto é, d1 e d2 devem ser

diferentes de zero

processo: se a pré-condição foi atendida calcular a multiplicação de

dois números racionais: nr = n1*d1 e dr = d1*d2

saída: se a pré-condição foi atendida retorna o resultado da multiplica (nr/dr)

caso contrário retorna um nro racional 0/0

pós-condição: nenhuma

soma:

entradas: quatro números inteiros sendo que cada par de números represen-

ta um número racional (n1/d1, n2/d2)

pré-condição: os dois números devem ser válidos, isto é, d1 e d2 devem ser

diferentes de zero

processo: se a pré-condição foi atendida, somar os dois números racionais

O numerador do nro resultante é obtido por: nr = n1*d2+n2*d1

O denominador do nro resultante é obtido por: dr = d1*d2

saída: se a pré-condição foi atendida retorna o resultado da soma (nr/dr)

caso contrário retorna um nro racional 0/0

pós-conidção: nenhuma

fim TDA nro_racional

  - Implementação de um TDA

O TDA deve ser implementado de forma independente do programa de aplicação. O módulo contendo as funções do TDA deve ser armazenado em um arquivo com o nome do TDA sendo implementado com extensão .c. Todas as funções do TDA em questão devem ser declaradas num arquivo cabeçalho com extensão .h para que sejam conhecidas por outros módulos.

O programa principal, e as funções implementadas são compiladas separadamente e depois lligadas de tal forma a juntar todos os arquivos objetos em um único arquivo executável:

Para efeito de exemplo, considere um programa principal prog1.c e um TDA implementado em tda.c e cujas funções foram declaradas em tda.h

O programa principal deve incluir a diretiva #include "tda.h" para que este possa conhecer as funções implementadas em tad.c

Note que os arquivos de cabeçalho das funções da biblioteca padrão do C são incluídos na forma de #include <arq.h>, enquanto que os arquivos de cabeçalho dos mólulos implementados são incluídos da forma #include "arq.h". O uso de delimitadores diferentes servem para indicar onde o compilador deve procurar esses arquivos cabeçalho durante a compilação.

Cada modulo deverá ser compilado da seguinte forma:

gcc -c  tda.c

gcc -c  prog1.c

gcc  -o prog.exe prog1.o tda.o

Exercício:

Declare as funções da TDA em racional.h

o arquivo de cabeçalho racional.h deve ter o seguinte conteúdo:

/*  a função soma retorna um número racional, resultado da soma de dois nros racionais

racional

racional soma(racional, racional);

/*  a função multiplica retorna um número racional, resultado da multiplicação de dois nros racionais

racional multiplica(racional, racional);

Implemente o TDA nro_racional em C e armazene as funções implementadas no arquivo racional.c

Implemente um programa que use o tipo de dado nro_racional. Para tanto, no inicio do programa não esqueça de  incluir a diretiva  #include "racional.h"

# Text boxes

dados

dados

estrutura de dados

função A

função B

Implementação

TDA nome-TDA é:

dados: domínio do dado

operações:

operação 1:

entradas:

pré-condição:

processo:

saída:

pós-condição:

operação 2:

.

.

.

operação n:

fim TDA nome-TDA