## Slide 1: Latches e Flip-Flops
Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Computação
Prof. Dr. rer. nat. Daniel D. Abdala
GSI008 – Sistemas Digitais

## Slide 2: Na Aula Anterior ...

## Slide 3: Nesta Aula
Fundamentos dos Circuitos Sequenciais;
Circuitos com memória;
Circuitos Sequenciais:
  Síncronos;
  Assíncronos;
Flip-Flop tipo D;
Flip-Flops tipo T;

## Slide 4: Circuitos com Memória

## Slide 5: Latches
Circuito “multivibrador biestável” “síncrono”;
Entradas retroalimentadas;
Saída depende do estado anterior;
S=R=0 – estado não permitido!
S | R | Qa | Qf
0 | 0 | 0 | --
0 | 0 | 1 | --
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
SET
RESET
Q
Q

## Slide 6: Implementação Real

## Slide 7: Diagrama de Tempo - Latches

## Slide 8: Latch-RS em VHDL

## Slide 9: Test Bench

## Slide 10: Diagrama de Tempo (Simulação)

## Slide 11: Outros Tipos de Latches

## Slide 12: Assíncrono vs Síncrono
Sistema Síncrono (latches):
  As saídas dos circuitos lógicos podem mudar de estado a qualquer momento;
  Projeto e análise complexo;
Sistema Assíncrono (flip-flops):
  O momento exato em que uma saída pode mudar é determinado por um “sinal de clock”;
  Eventos acontecem em momentos específicos e previsíveis.

## Slide 13: Sinal de Clock
Regular;
Quadrado (0→1 → 0 → 1 → 0 → 1);
Distribuído por todo o sistema;
Funciona como um “maestro” de sistemas digitais
t
v
T
T
T
T

## Slide 14: Período e Frequência
Frequência “F” → Grandeza Física Ondulatória que quantifica o número de ocorrências de um evento em um determinado intervalo de tempo;
F = 1/T
Período “T” → tempo decorrido para que o sinal se repita;
Ex: Um sinal de clock se repete a cada 1ms. Qual a sua frequência?
R: T = 1ms = 1x10-3s → F = 1/10-3Hz = 103Hz = 1KHz

## Slide 15: Flip-Flop RS controlado por clock

## Slide 16: Análise FF-RS/CLK
Quando CLK = 0 as portas NAND da esquerda sempre produzirão saída 1. O latche-RS estará no estado estável é as saídas anteriores se manterão, independentemente das entradas R e S;
Quando CLK = 1 o circuito passa a funcionar como um latche-RS normal;
CLK funciona como uma chave. Apenas dita quando o circuito pode ou não funcionar;
Estado não permitido, persiste.

## Slide 17: Análise FF-RS/CLK
t
v
t
v
Circuito habilitado
CLK

## Slide 18: Controlando Eventos por Sinais de Pulso
Idealmente, é interessante que o estado de um circuito pudesse ser alterado em um instante atônico, e não durante um período, tal como visto no FF-RS/CLK.

## Slide 19: Flip-Flops JK Mestre Escravo

## Slide 20: Flip-Flops JK Mestre Escravo
S | R | Qa | Qf
0 | 0 | 0 | Qa
0 | 0 | 1 | Qa
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | Qa’
1 | 1 | 1 | Qa’
S | R | Qf
0 | 0 | Qa
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | Qa’

## Slide 21: Flip-Flop Tipo D
D → Data;
Caso especial do Flip-Flop JK;
Unidade básica de memória;
D | Q
0 | 0
1 | 1

## Slide 22: Flip-Flop Tipo T
Inversor com memória;
Muito utilizado para a criação de contadores;
T | Q
0 | Qa
1 | Qa’

## Slide 23: Pro Lar

## Slide 24: Bibliografia Comentada
TOCCI, R. J., WIDMER, N. S., MOSS, G. L. Sistemas Digitais – Princípios e Aplicações. 11ª Ed. Pearson Prentice Hall, São Paulo, S.P., 2011, Brasil.
CAPUANO, F. G., IDOETA, I. V. Elementos de Eletrônica Digital. 40ª Ed. Editora Érica.
São Paulo. S.P. 2008. Brasil.