## Slide 1: Fundamentos de Circuitos Sequenciais Modelos de Mealy e Moore
Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Computação
Prof. Dr. rer. nat. Daniel D. Abdala
GSI008 – Sistemas Digitais

## Slide 2: Na Aula Anterior ...
Projeto de circuitos contadores;
Contadores binários síncronos;
Contadores binários assíncronos;
Contadores de década;
Contadores 0:N;
Circuitos divisores de frequência.

## Slide 3: Nesta Aula
Conceituação: Máquinas de Estados Finitos;
MEF: Modelo Matemático;
Diagrama de Estados;
Exemplos de MEFs;
MEFs em VHDL.

## Slide 4: Introdução
Circuitos sequenciais requerem dois módulos:
  Circuito combinacional;
  Memória;
Circuitos sequenciais tais como contadores, registradores de deslocamento e memórias possuem um controle simples, e consequentemente não requerem lógica complexa de controle;
Circuitos mais complexos tais como sistemas de automação industrial, circuitos de controle de microprocessadores, etc requerem um design muito mais sofisticado;
Modelamos os estados do sistema e todas as suas implicações usando MEFs.

## Slide 5: MEF: Modelo Matemático
Uma MEF é definida como uma quíntupla:
onde:
Σ – Alfabeto de entrada (conj. de símbolos)
S – Conjunto de estados
s0 – Estado inicial (s0ЄS)
δ – Função de transição de estados (δ:Sx Σ→S)
F – Conjunto de estados finais (possivelmente vazio)

## Slide 6: Modelo de Moore
Um Flip-Flop por estado;
A MEF deve se encontrar em um estado, sempre;
Estado atual depende apenas do estado anterior;
Saídas síncronas;

## Slide 7: Diagrama: Modelo de Moore
Circ. Combinacional
(Portas Lógicas)
Memórias
(Flip-Flops)
Entradas
Clock
Saídas

## Slide 8: Modelo de Mealy
Estado atual é definido por uma função lógica combinacional entre o estado anterior e um conjunto de entradas;
Adicionalmente, a saída do sistema dependerá do estado atual assim como das entradas do sistema;
Saídas podem mudar assíncronamente;

## Slide 9: Diagrama: Modelo de Mealy
Circ. Combinacional
(Portas Lógicas)
Memórias
(Flip-Flops)
Entradas
Clock
Circuito de Saída
Entradas
Saídas

## Slide 10: Exemplo
S0
S1
S3
S2
reset
a=0
a=0
a=0
a=0
a=1
a=1
a=1
a=1
x=0
x=0
x=0
x=1
sinais
estados
estados

## Slide 11: Exemplo
EA | M | E | PE
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
Fechado
reset
empurrar
moeda
moeda
aberto
empurrar
1
1
1
1
1
EA
Ē
M
M
E
Ē
EA
Sc=M+EA.Ē

## Slide 12: MEFs em VHDL
HVDL permite a descrição semântica de MEFs, o que simplifica seu projeto grandemente;
Utilização de Processos e um comando case;

## Slide 13: Exemplo: MEF em VHDL

## Slide 14: !!!Tema para o Trabalho Final!!!
Otimização de MEFs
Dada uma MEF, encontre outra que execute a mesma função com o menos número possível de estados;
Métodos:
  Hopcroft Minimization Algorithm;
  Implication Table;
  Moore Reduction Procedure.

## Slide 15: Bibliografia Comentada
TOCCI, R. J., WIDMER, N. S., MOSS, G. L. Sistemas Digitais – Princípios e Aplicações. 11ª Ed. Pearson Prentice Hall, São Paulo, S.P., 2011, Brasil.
CAPUANO, F. G., IDOETA, I. V. Elementos de Eletrônica Digital. 40ª Ed. Editora Érica.
São Paulo. S.P. 2008. Brasil.