## Slide 1: Memórias RAM, ROM, PROM, EEPROM, FLASH
Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Computação
Prof. Dr. rer. nat. Daniel D. Abdala
GSI008 – Sistemas Digitais

## Slide 2: Na Aula Anterior
Conceituação: Máquinas de Estados Finitos;
MEF: Modelo Matemático;
Diagrama de Estados;
Exemplos de MEFs;
MEFs em VHDL.

## Slide 3: Nesta Aula
Tipos de Memórias;
  ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH, RAM, SRAM, DRAM;

## Slide 4: Introdução

## Slide 5: Memórias – Terminologia
Célula de Memória – dispositivo capaz de armazenar um bit;
  Flip-flop; – Capacitor ;
  Depressão em meio óptico (CD/DVD/Blue Ray).
Palavra – grupo de células de memória;
  8 bits; – 16 bits; – 32 bits;
Capacidade – modo de especificar quantos bits são armazenados no total em um dispositivo de memória;
5 M 8
no de palavras
no de bit / palavra
no total de bits (capacidade) = no de palavras X no de bit / palavra

## Slide 6: Memórias – Terminologia
Densidade – outro termo para capacidade;
Endereço – no que indica a posição de uma palavra em um dispositivo de memória;
  Único para cada palavra;
  Sequencial;
  Naturalmente, são números binários. No entanto é comum representá-los em hexadecimal por conveniência de notação;
Tempo de acesso – tempo necessário para que o conteúdo da palavra de memória especificada pelo endereço fornecido esteja disponível no barramento de dados;
  Tempo de acesso de escrita;
  Tempo de acesso de leitura.

## Slide 7
00
01
02
*&!?
03
04
05
06
07
08
09
Tamanho da palavra
Conteúdo da posição de
Memória no endereço “02”
No de palavras
Endereço

## Slide 8: Memórias – Classificação
Memória
volátil
não volátil
ROM
PROM
EPROM
EEPROM
FLASH
RAM
SRAM
DRAM

## Slide 9: Memórias: Ideia Geral
Memória de Leitura
endereço
dados
00
01
02
...
Memória de
Leitura e escrita
endereço
dados
00
01
02
...
controle

## Slide 10: ROM – Read Only Memory
Conteúdo fixo. Não pode ser modificado;
Utilizada na distribuição de Firmware, Microcódigo de Processadores, etc;
Um circuito combinacional que gera uma dada tabela verdade pode ser visto como uma memória ROM (hardwired);

## Slide 11: Exemplo: Hardwired ROM

## Slide 12: Exemplo: Hardwired ROM
Podemos utilizar multiplexadores;
Simplificação do projeto;
O termo hardwired fica claro neste caso. Observe que a tabela verdade da memória é conectada diretamente (hardwired) ao vcc e terra;

## Slide 13: ROMs de mais de um bit
I3 | I2 | I1 | I0 | d3 | d2 | d1 | d0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 14: PROM – Programming Read Only Memory

## Slide 15: EPROM – Electronic Programming Read Only Memory

## Slide 16: EEPROM – Eraseble Electronic Programming Read Only Memory

## Slide 17: FLASH

## Slide 20: RAM – Random Access Memory
Memória de escrita e leitura;
Acesso randômico – tempo de acesso é igual para qualquer célula a ser acessada
Memória volátil, mantêm a informação apenas enquanto houver energia;
Memória primária de um sistema computacional;
Pode ser implementada de diversas maneiras.

## Slide 22: SRAM – Static Random Access Memory

## Slide 24: DRAM – Dynamic Random Access Memory

## Slide 33: Pro Lar
Leitura: (Tocci) 12.1 até 12.22 (pgs. 683-738)
Leitura: (Capuano) ()
Exercícios: (Tocci): E={12.1, ... , 12.46}
Exercícios: (Capuano): E={}

## Slide 34: Bibliografia Comentada
TOCCI, R. J., WIDMER, N. S., MOSS, G. L. Sistemas Digitais – Princípios e Aplicações. 11ª Ed. Pearson Prentice Hall, São Paulo, S.P., 2011, Brasil.
CAPUANO, F. G., IDOETA, I. V. Elementos de Eletrônica Digital. 40ª Ed. Editora Érica.
São Paulo. S.P. 2008. Brasil.